## Slide 1
DTS 1차 시연 예상 작업
HAN-MECH CONTROLS CO. LTD

## Slide 2
예상 작업
NO | 구분 | 내용 | 일정 | 담당 | 비고
1 | 셋업&테스트 | 좌표 송/수신 구현 및 테스트 - 1차 시연 플로우차트에 맞게 적용 - 로봇 수용 가능 메모리 확인 必 > 한번에 보낼 좌표 개수 정의 > 전체 좌표 송/수신 Time 측정 - 에러 상황(좌표 추출 불가 등) 대응 | 9/1 | 한맥, 라온 | 
2 | 셋업&테스트 | 수신 좌표 확인 / 이동 테스트 - 축 값(jps) 데이터 정상 송/수신 확인 - 위치 정합성 확인(송신 데이터/ 로봇 데이터) | 9/1 | 한맥, 라온 | 
3 | 테스트 | 풀 시퀀스 테스트 | 9/1 | 한맥, 라온 | 
4 | 협의 | 시연 일정 수립 | 9/1 | 한맥, 라온, 대명TS | 
5 | 협의 | 실러 제어 관련 협의 - 제어 방법(가능 방법 : 통신 기반 제어) > 통신 지연 문제 발생 가능성 有 - 제어 범위(토출 On/Off, 간섭, 건 전/후진 - 프로토콜 정의 및 프로그램(로봇, DTS) 구현 소요 시간 파악 | 9/1 | 한맥, 라온, 대명TS | 

## Slide 3
예상 작업
NO | 구분 | 내용 | 일정 | 담당 | 비고
6 | 협의 | 프로토콜 협의(속도/가속도, 로봇 동작 유형 제어를 위한) - 현대 로봇 동작 유형 파악 - 현대 로봇 속도/가속도 설정 가능 유무 파악 - 좌표 형식 추가에 대한 프로그램 수정 소요 기간 파악 > 현재 : 1100,P_Cnt,J1,….J6 > 변경 예정 : 1100,P_Cnt,J1,….J6,v1(속도), a1(가속도),mt1(동작유형) | 9/1 | 한맥, 라온 | 

## Slide 4
플로우 차트(1차 시연)
Start
Connect (UDP)
Robot ↔ DTS
Trigger
Robot → DTS
Program Run
Valid Result?
Success
Fail
Send Pose DTS → Robot
Stop
Pose Processing (Robot)
Send All Pose?
No
Yes
Robot Run

## Slide 5
플로우 차트(1차 시연)
시작
연결(UDP) 로봇 ↔ DTS
시작 신호
로봇 → DTS
프로그램 시작
결과?
성공
실패
좌표 전달
DTS → 로봇
중지
좌표 처리
(로봇)
모든 좌표 전달?
아니요
네
로봇 동작